| Отрывной корешок рекомендаций для индивидуальных жилых домов город (село) Гражданину (ке) _____________________ (Ф.И.О. домовладельца или жильца) _____________________ проживающему (ей) по ул. __________________ дом ______ кв. ______. Рекомендации вручил: _______________________ (должность, Ф.И.О.) Рекомендации получил: _____________________ (подпись) «____»__________20__г. | Л и н и я о т р ы в а | Приложение №7 к Инструкции ПАМЯТКА «_____» _______________ 20__ года город (село)_______________________ Гр-ну (ке) ______________________ проживающему (ей) _________________________________________________ (фамилия, инициалы) (адрес места жительства) В целях недопущения пожаров Вам необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности: № п/п Требования правил пожарной безопасности Ежегодно, перед началом отопительного сезона произведите очистку дымоходов от сажи. Монтажные работы по устройству дымоходов поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ. К полу перед топливником печи прикрепите металлический лист размером не менее 50x70 см. Трубы дымоходов в чердачном помещении оштукатурьте и побелите. Не допускайте установку мебели и других сгораемых предметов (дрова и т.п.) от отопительных приборов на расстоянии менее чем 70 см, а от топочных отверстий - менее 1,25 м. Не производите розжига газовых отопительных приборов без предварительной продувки, а печей на твердом топливе с использованием горючих жидкостей. Не допускайте складирования сгораемых предметов в чердачном помещении. Монтаж электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам. Не допускайте установку в устройствах защиты некалиброванных плавких вставок (жучков). При сильном запахе газа в помещении не включайте и не выключайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение. При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках необходимо их обесточьте и вызовите специалиста для устранения неисправности. В подсобных помещениях (сараи, кладовые, сенники и т.д.) установите светильники с защитными колпаками. Под электроплитки, утюги, чайники установите негорючие и не теплопроводящие подставки (керамическая плитка и т.п.). Не допускайте складирования горючих материалов (дрова, сено и т.п.) между строениями. В жилых помещениях установите автономные пожарные извещатели, реагирующие на дым. Не допускайте разведения костров, особенно в ветреную погоду, и не оставляйте их без присмотра. Не эксплуатируйте газовые приборы с неисправной автоматикой Приобретите первичные средства пожаротушения (огнетушитель), имейте всегда наготове бочку с водой, ящик с пес- ком, ведро и лопату. Газовые баллоны разместите вне здания возле стены, не имеющей окон, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией (отверстия в верхней и нижней части двери шкафа). Не используйте источники открытого огня (свечи, лучины, керосиновые лампы без колпаков и т.п.) при посещении помещений, не оборудованных электрическим освещением (подвалы, сараи, чердаки и т.д.), а применяйте переносные (ручные) электрофонари на батарейках или аккумуляторах. Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей. Рекомендации вручил: _________________________ _________________ ________________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ !

Каждая семья в течение жизни стремится повысить свое благосостояние, окружить себя уютом. Но вследствие Вашей неосторожности, невнимательности или просто незнания может возникнуть пожар и в одночасье все нажитое непосильным трудом погибнет в огне. Статистика пожаров по России показывает, что более 70% пожаров происходит в жилье.

Основными причинами пожаров в быту являются: неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи (более 40%), аварийная работа электробытовых приборов (более 20%), шалость детей с огнем (около 10%). Остальные 20% приходятся на проведение электрогазосварочных работ при ремонтных работах и прочие причины.

Курение - самый опасный фактор пожара, зачастую ведущий к гибели курящего, в особенности, если курение происходит в постели и усугублено нетрезвым состоянием. Чтобы обезопасить себя, необходимо: тлеющий пепел собирать в пепельницы, выполненные из негорючих материалов слабо проводящих тепло (толстое стекло, негорючий пластик и т.п.), но ни в коем случае не бумажные пакеты, пластмассовые урны или другие сгораемые предметы; класть сигарету в пепельницу необходимо так, чтобы исключалось ее выпадение при полном сгорании табака; по окончании — тщательно загасить сигарету. При использовании тонкостенных металлических приспособлений (банки из под пива), в них необходимо наливать небольшое количество воды, т.к. металл хорошо проводит тепло. Не курите в постели -пепел от сигареты, попавший на одеяло или матрац, может привести к его тлению и смертельному отравлению Вас угарным газом.

Большую опасность представляют печи и другие отопительные приборы, которые нельзя оставлять без присмотра или поручать надзор малолетним детям; располагать топливо на предтопочном листе; применять для розжига печи бензин, керосин и другие горючие жидкости; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи. Очень важное условие для помещений с газовыми приборами - они должны иметь естественную или искусственную вентиляцию для предотвращения накопления газа в помещении и его взрыва. Необходимость очистки дымоходов от сажи связана со способностью сажи самовозгораться под действием влаги.

Необходимо учитывать еще и то, что трубы, в местах прохождения через стены и перекрытия имеют зазоры (щели) Именно через эти зазоры капли и искры проникают в соседние помещения, а также внутрь стены (перекрытия), мгновенно воспламеняя все горючее на своем пути. При попадании искр и капель в укромные места очаг пожара обнаруживается только через несколько часов после окончания работы. Поэтому: все горючие вещества и материалы в пределах радиусов разлета капель и искр должны быть надежно защищены или убраны за их пределы; имеющиеся зазоры (щели) законопачены негорючими материалами; место проведения огневых работ необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ведро с водой).

Аварийная работа электрических приборов менее опасна, чем открытый огонь и, при правильной эксплуатации электросети, наличии надежных защитных устройств, вероятность пожара минимальна. Основными причинами перегрузки являются: несоответствие сечения (толщины) электропроводов рабочему току (например, когда электропроводка к звонку выполняется телефонным проводом); включение в электророзетку, со старой электропроводкой, сразу 3-4 электроприборов, а так же электроприборов с большой потребляемой мощностью (1,5 кВт и более). Выбор предохранителей определяется по толщине сечения электрических проводов. Оптимальными для осветительной сети в 220 В являются пробковые или автоматические предохранители на 6 ампер для жилых комнат и 10-16 ампер — для кухни и санузла. Более мощные предохранители в 25 ампер устанавливаются в электрических сетях с напряжением в 220-380 В (например, для электроплит). Необходимо до устранения неисправности в электросети, обесточить аварийный участок. Основные принципы безопасной эксплуатации электрооборудования, это: тщательное соединение проводов и кабелей (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы); правильный выбор сечения проводников по нагреву электрическим током; исключение одновременного включения нескольких электроприборов в розетку; охлаждение (вентиляция) проводов, электроприборов и аппаратов; применение только калиброванных плавких предохранителей или автоматических выключателей; установка быстродействующих аппаратов защиты (устройств защитного отключения - УЗО).

Часто мы становимся свидетелями тления и горения куч угля, неоднократно отмечены случаи самовозгорания толи в рулонах, целлофана и целлулоида, бумаги при хранении в больших кипах и пакетах. Для большинства горючих веществ температура самовозгорания не превышает 150°С. Наиболее характерным примером является самовозгорание прошлогодних скирд сена, чтобы не допустить подобного необходимо сено, сложенное в скирдах и под навесами, просушить до наступления летней жары.

При обнаружении пожара необходимо: - немедленно сообщить о нем пожарную охрану по телефону «01»;  до прибытия пожарной охраны

принимать меры по спасанию людей, имущества и тушению пожара; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.